## Slide 1: Синтез звуку
Треповський Павло КМ-11

## Slide 2: Тембр звуку
Тембр (фр. timbre) — «забарвлення» звуку; одна з ознак музичного звуку, поряд з висотою, силою і тривалістю. За тембром можна розрізняти звуки однакової висоти і сили, виконані на різних інструментах або видобуті різними способами чи штрихами. За тембром же ми розрізняємо голоси різних людей.

## Slide 3: Акустичні властивості тембру
З точки зору акустики, тембр звуку визначається формою акустичного сигналу, а отже, його спектром. Спектр звуку визначається як сукупність простих гармонічних коливань, на які може бути розкладений будь-який акустичний сигнал за допомогою перетворень Фур'є. Тембральна відмінність голосів визначається розподілом енергії звуку по частотам спектру.

## Slide 4: Обертони
Найнижча частота, яка зустрічається у конкретному звуці, називається основною. Усі інші частоти, які можна виявити за допомогою перетворення Фур’є цієї звукової хвилі, називаються обертонами.
Гармонічні обертони мають частоти, приблизно кратні основній частоті у цілу кількість разів. Вони утворюють гармонічний ряд. Всі інші обертони називаються негармонічними.

## Slide 5: Синтезатор – пристрій, що генерує певний звук, використовуючи мікросхеми

## Slide 6
Класичний синтезатор, тобто той, що використовує субтрактивний синтез, має 4 основні види хвилі: синусоїдна, трикутна, пилоподібна та квадратна.

## Slide 7
Також кожен синтезатор має на борту огинаючу гучності (ADSR)
ADSR означає “attack, decay, sustain, release”:
Атака (Attack) – визначає час, потрібний для того, щоб гучність ноти досягла свого максимального рівня.
Спадання (Decay) – час, за який нота спадає зі своєї максимальної гучності до рівня підтримки.
Підтримка (Sustain) – рівень, на якому утримується звук після спадання і до того моменту, як відпустять клавішу.
Згасання (Release) – час, потрібний для того, щоб нота згасла з рівня підтримки і до нульового рівня.
Деякі синтезатори також мають параметр Hold, який визначає час, протягом якого звук буде триматись на максимальній гучності. Фактично, це час між атакою та спаданням

## Slide 8: Види синтезу звуку

## Slide 9: Адитивний синтез
Використовує тільки суносоїдну форму хвилі. До основної синусоїди додаються гармонічні в необхідній кількості для створення потрібного тембру звуку. Чим більше гармонік, тим багатшим і водночас різким буде звук

## Slide 10: Субтрактивний синтез
Працює навпаки відносно адитивного синтезу, його основний принцип – видалення певних гармонік із загального звуку за допомогою фільтрів.
Фільтри – це апаратні засоби, які буквально видаляють певні частоти зі звуку. Часто використовується для, наприклад, білого шуму – за допомогою фільтрів з нього видаляють усі частоти, крім потрібних.

## Slide 11: Таблично-хвильовий Синтез
Метод синтезу, за якого під час відтворення одного і того самого тону форма хвилі змінюється поступово і циклічно від першої до другої. У цьому методі основна робоча зона зветься "table", тобто таблиця, і за її допомогою моделюватись може майже будь-який параметр синтезатора.

## Slide 12: FM/AM
ЦІ 2 методи потребують 2 генераторів частоти – один із них зветься носієм, інший модулятором. Модулятор управляє зміною певного параметра носія.
AM – метод модуляції амплітуди, тобто тут модулятор управляє гучністю носія. За високої частоти модулятора, звук носія теж починає спотворюватись і з’являються гармоніки до його частот, але тут виникають інші залежності між характеристиками носія і модулятора.
FM – метод модуляції частоти, виникає у випадку, коли модулятор управляє частотою носія. При низькій частоті модулятора це зветься LFO, але при її збільшенні в якийсь момент модулятор починає спотворювати звук носія, і у цьому звуці таким чиною додаються гармоніки до кожної чистої частоти носія.

## Slide 13: Гранулярний синтез
Працює з семплами, а не генерує звук сам. Оригінальний семпл розбирається на дуже маленькі частини - гранули. Гранули можуть редагуватись, мінятись місцями, накладатись одна на одну, змінювати гучність і тд, після чого вони збираються в результат.
Варто відмітити, що фактично гранулярний синтез є окремим видом семплінгу.

## Slide 14
Семплінг – використання заздалегідь записаних аудіо-фрагментів для створення нової музикальної композиції. Сам аудіо-фрагмент називається семплом.

## Slide 15
Семлпер – електронний або цифровий пристрій, що дозволяє використовувати техніку семплінга та маніпулювати самими семплами в різні способи (змінення висоти, довжини, гучності семплу і т.д.)
На відміну від синтезатора, ніякої генерації звуку семплер не має.